《柴油发电机组保养合同书》

（合同编号：                       ）

客户名称： 东莞市横沥百汇五金塑胶有限公司

供货内容：柴油发电机组维修保养

签约日期： 2011年 09月   日

* * 发电机组保养合同书 * *

甲  方:                                  乙  方: 东莞市泓浩机电设备有限公司

联系人:                                  联系人: 易先生

电  话:                                  电  话:   0769-87138336

传  真:                                  传  真:   0769-87138339

为保证甲方发电机组的正常工作，确保甲方正常供电，甲方全权委托乙方对甲方现有三台发电机组（2台康明斯310KW-NTA855G4发电机，1台康明斯728KW-KTA38G2发电机）进行保养，经甲乙双方友好协商，相关细则如下：

- 保养项目

乙方负责甲方现有发电机组的故障的排除、保养、维修。

- 双方责任

  - 甲方按照乙方的要求对该机组做好详细的日常运行记录；乙方提供机组运行记录表，甲方管理人员必须按照乙方提供的记录表做好详细记录，并接受乙方维修人员的监督。

  - 乙方每月对机组做一次例行检查，并把检查记录备案存档，一式两份，双方各执一份，详细检查甲方机组日常记录表；

  - 接到甲方故障通知后，保证2小时之内赶到现场进行处理；为保证派工人员准确派工，甲方向乙方请求派工时应详细描述发生故障的现象；

  - 乙方必须保证有足够的常用配件的供应；

- 保养费用

每月收取保养检修费用  元/月。

四、耗材报价：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（/ RMB元） | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.配備品/輔耗材（310KW*2台机） |
| 柴油格 | FF1212 | 个 |  | 4 |  |
| 机油格: | LF3000 | 个 |  | 2 |  |
| 水格 | WF2054 | 个 |  | 2 |  |
| 空氣濾芯 | AF4548 | 个 |  | 2 |  |
| 防銹水 | DCA60L | 支 |  | 20 |  |
| 加德士機油 | 15W-40，18L | (桶) |  | 6 |  |
| 2.配備品/輔耗材（728KW*1台机） |
| 柴油格 | FF202 | 个 |  | 2 |  |
| 机油格: | LF670 | 个 |  | 4 |  |
| 水格 | WF2054 | 个 |  | 2 |  |
| 空氣濾芯 | AF872 | 个 |  | 2 |  |
| 防銹水 | DCA60L | 支 |  | 20 |  |
| 加德士機油 | 15W-40，18L | (桶) |  | 10 |  |
| 2.维修项(参考) |
| 水温感應器 | 进口VDO | 个 |  |  | ----- |
| 電瓶 | 统一200A | 只 |  |  | ----- |
| 電瓶 | 统一150A | 只 |  |  | ------ |
| 機油感應器 | 进口VDO | 个 |  |  | ------ |
| 总计：￥ |

备注:以上耗材保用机组正常工作250小时或三个月(以何者先到为准)。

五、付款方式

自本协议签订生效后，每累计一个月即支付我司前一个月的保养检测费，耗材费用当天保养完毕后10日内一次性支付，若贵厂延期支付保养检测费10日以上，则视为违约。付款时请与我公司财务部联系：

乙方财务负责人：胡小姐             电话：0769-87138336   13751489988

- 保养期限

（2011-9-8 ）起，截止至（2012-09-08 ） ，合同有效期为（ 1 ）年。

备注：合同期满后，若需继续合作，需提前一个月续签合同。

- 违约责任

合同对甲乙双方具有约束力，任何一方违约需支付对方三个月保养费用作为违约金。属甲方违约必须支付乙方所有产生的人工、零件费用及三个月合同费用的违约金。

八、未尽事宜，双方协商解决

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，签字盖章后生效，附件与合同具有同等效力。

九、附件

柴油发电机组A级保养规程及例行检查具体实施方法。

甲方：                               乙方：

签约代表人：                          签约代表人：

银行帐号：                            银行帐号：帐户：胡丽娟

开户行：中国工商银行东莞樟木头支行

卡  号：6222 0220 1001 5888 222

签约日期：                            签约日期：

* 柴油发电机日常保养规程 * *

一、A级保养（每天执行,由机组方负责）

- 开机前检查操作者先前的机组运行报告。

- 检查柴油机的机油平面、机油品质、水箱液位及水质。

- 检查柴油机有无损坏渗漏，皮带是否松弛或磨损，并倾听有无异响。

二、A级保养（每周执行）

- 重复每天执行的A级保养。

- 检查空气滤清器、进气阻力指示器，更换或清洁空气滤清器。

- 将燃油箱、燃油滤清器中的水或沉积物进行排放。

三、B级保养（每3个月或250工作小时执行，何者先到为准）

- 重复每天、每周执行的A级保养。

- 更换机油、机油滤清器、燃油滤清器、冷却水、水过滤器。

- 清洗水箱。

四．发电机组操作注意事项

- 为确保机组正常运行，延长使用寿命，避免重要故障造成损失，机组的负载最大为额定功率的80%，其计算方法为：P=UICOS∮，举例：KTA38G5机组备用功率为880KW，额定功率为800KW，如COS∮=0.98，则最大电流为：I=P/UCOS∮=800×80%×1000/×380×0.98=992A，但由于该台机组曲轴加大两级，其负载能力大大下降，使用过程中，不得超过450KW。即在没有功率补偿时，最大不超过900A；

- 在炎热的夏天,根据机组实际情况,降低负载,千万不能为了生产需要,让机组高负载或超负载运行,否则造成重大的故障,甚至毁灭性事件，切记。

- 运行过程中如发现异常情况，如频率不稳，高水温，异响，电压异常等非正常情况，必须马上停机检查，待排除异常后，再进行使用，如自身无法排除故障，需及时联系服务商，由其进行处理。

- 每台发电机需填写《运行保养记录表》，以供故障检测和机组保养提供参考。

- 严格按照保养规程对机组进行保养和维修，或按照服务商提供的合理要求进行保养维修，确保双方利益，避免误会，保养品须由服务商提供。

- 对维修的机组，服务商每月提供1-2次的例行检测，针对存在的问题提供合理解决方案，以及提出操作者存在的问题，以便改正。在检查中如发现大负载运行或严重违返操作规程的情况，我司不予以品质保证造成的损失我司概不负责。